A. PRŮVODNÍ

# Identifikační údaje

## Označení stavby

Stavba			:	Dolní Věstonice

Místo stavby		:	p.č.1921/1

Katastrální území	:	k.ú Dolní Věstonice

Kraj			:	Jihomoravský

Druh stavby		:	Novostavba odstavné plochy

Účel dokumentace	:	dokumentace  pro vydání stavebního povolení

Stavební úřad		:	Mikulov

## Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo, kontaktní adresa

Název			:	Obec Dolní Věstonice

Adresa			:	č. p. 67, 69129 Dolní Věstonice

Kontaktní osoba	:	Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.

## Projektant/zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo, kontaktní adresa, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČO a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji

Název			:	Ing. Milan Nejezchleba

Adresa			:	Krátká 1218, Velké Bílovice 691 02

IČO			:	74256688

Zod. Projektant		:

# Základní údaje o stavbě

## Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Projektová dokumentace řeší novostavbu odstavných zpevněných ploch.

Celková délka stavby je 180m. Z toho nové zpevněné plochy 135m a oprava vjezdu bude 45 m. Šířka zpevněné plochy je navržena v 1,65 m včetně obrubníku. Příčný spád je navržen směrem od komunikace. Odstavná plochy bude vymezena z obou stran obrubou.

## Předpokládaný průběh stavby:

Průběh stavby není investorem stanoven. Přesný harmonogram stavby si vypracuje zhotovitel na základě jím použitých technologických prostředků.

## Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán)

Stavba je v souladu s územním plánem obce Dolní Věstonice.

## Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stavba se nachází v intravilánu obce. V současnosti se zde nachází travnatá plocha a stávající zpevněné vjezdy do objektů.

## Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a živ. Prostředí

Stavba je navržena jako novostavba chodníku. Provedením stavby nedojde k ovlivnění životního prostředí. Charakter území nebude změněn.

Stavba si nevyžádá zábor lesního půdního fondu (LPF). Stavba si nevyžádá vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF).

## Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření:

vztahy na dosavadní využití území: charakter využití území se nemění

vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území: stavba nemá vliv na jiné stavby

změny staveb dotčených navrhovanou stavbou: stavba nemění žádné jiné stávající stavby. Přeložky se nevyžadují

# Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace

dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby

Na stavbu bude stavební řízení a nebo veřejnoprávní smlouva.

regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace

Stavba je v souladu s platným ÚP obce Dolní Věstonice.

mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady zaměření území

Základní mapa ČR 1 : 10 000

Silniční mapa ČR 1 : 50 000

Katastrální mapa

Prohlídka stavby na místě samém

Pořízená foto-video dokumentace

Jednání se zástupci investora

dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)

Vzhledem k charakteru stavby nebyl žádný průzkum prováděn. Sčítání dopravy nebylo na tomto úseku silnice prováděno. Dopravní zatížení bylo stanoveno na základě zkušenosti projektanta.

geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum

Vzhledem k charakteru stavby nebyl žádný průzkum prováděn. Návrh technologie byl stanoven na základě požadavku investora a zkušenosti projektanta

diagnostický průzkum konstrukcí

Vzhledem k charakteru stavby nebyl žádný průzkum prováděn. Návrh technologie byl stanoven na základě požadavku investora a zkušenosti projektanta

hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech

Vzhledem k charakteru stavby nebyly tyto informace zjišťovány

klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)

Řešené území se nachází v klimatické oblasti I. Průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí 7 – 9 °C a roční úhrn srážek 515 mm/rok.

# Členění stavby (jednotlivých částí stavby)

## Způsob číslování a značení

Pro způsob číslování a značení stavebních objektů byl použit systém uvedený v Sbírce zákonů č. 146/2008 Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

## Určení jednotlivých částí stavby

Stavba není členěna na stavební objekty.

# Podmínky realizace stavby

## Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Stavba není časově vázána na jinou stavbu.

## Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Celková doba výstavby se předpokládá v délce jednoho měsíce. Stavba není členěna na dílčí celky a předpokládá se její výstavba jako jednoho celku.

Zahájení výstavby není určeno.

Stavba bude označena provizorním dopravním značením.

## Zajištění přístupu na stavbu

Přístup na staveniště bude umožněn po místních komunikacích.

## Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Po dobu výstavby bude provedeno označení staveniště jako pracovní místo. Stavba bude pouze řádně označena dopravním značením.

Zhotovitel si před zahájením prací zajistí přesný návrh, projednání a odsouhlasení návrhu označení stavby a dopravního značení s příslušnými správními úřady v závislosti na termínech stavby a postupu výstavby.

# Přehled budoucích vlastníků (správců)

## Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví nebo je budou spravovat (PK, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.)

Vlastník komunikace:	Obec Dolní Věstonice

## Způsob užívání jednotlivých objektů stavby

Veškeré stavební objekty jsou v majetku investora stavby.

# Předávání částí stavby do užívání

## Možnosti (návrh) postupného předávání částí stavby (úsek, objekt) do užívání

Stavba bude předána do vlastnictví jednotlivých správců jako jeden celek.

## Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Předčasné užívání stavby nebude vyřizováno.