# B. Souhrnný technický popis stavby

## Souhrnný technický popis

Novostavba  odstavných ploch je navržena na stávajícím zeleném pásu, na kterém je zemina. Tato zemina bude odtěžena a odvezena na skládku. Stávající obrubníky kolem komunikace budou vybourány a odstraněny.  Stávající zpevněné ( betonové) vjezdy budou vybourány. Jakmile budou provedeny tyto práce budou osazeny silniční obrubníky včetně  přídlažby  Odstavné plochy budou provedeny z zatravňovacích tvárnic a budou výškově navazovat na vjezdy do objektů. Tyto vjezdy budou navazovat na stávající chodníky a komunikace  Oprava komunikace je navržena jako výměna kompletní konstrukce stávajícího chodníku. Směrové a výškové vedení zůstane zachováno stávající.

## Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro:

- Pozemní komunikace:

Provede se položení obrubníků a následně konstrukce vjezdů a odstavných ploch.

Konstrukce vjezdu:

- zámková dlažba 20x10			60 mm

- lože z drceného kameniva 4/8		40 mm

- kamenivo zpevněné cementem		100 mm

- štěrkodrť ŠD 0/32	ŠDB		150mm

- stěrkopísek				100mm

celkem					450 mm

Konstrukce zpevněné plochy:

- zatravňovací tvarovka			60 mm

- lože z drceného kameniva 4/8		40 mm

- štěrkodrť ŠD 0/32	ŠDB		300mm

- stěrkopísek				100mm

celkem					500 mm

Předpokládaná pevnost zemní pláně bude Edef,2 > 30 MPa.

- Mostní objekty a zdi:

NEOBSAZENO

- Odvodnění PK:

Povrchová voda z  chodníku bude svedena za pomoci příčných sklonů na volný terén, kde bude zasakována.

(4) Tunely, podzemní stavby a galerie:

NEOBSAZENO

(5) Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony:

NEOBSAZENO

(6) Vybavení PK:

Dopravní značení ani jiné zařízení nebude prováděno.

(7) Objekty ostatních skupin objektů:

NEOBSAZENO

# Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření:

Žádné průzkumné práce nebyly na základě požadavku investora prováděny. Technologie byla zvolena na základě požadavku investora a zkušenosti projektanta.

# Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky:

Navrženou stavbou komunikace nejsou dotčena ochranná pásma žádných inženýrských sítí

Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí se nachází v příloze Doklady.

Jedná se o tyto správce inženýrských sítí:

- E.ON Česká republika s.r.o.

- RWE - Jihomoravská plynárenská, a.s

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

V zájmovém prostoru stavby se nevyskytují žádná chráněná území, krajinné oblasti, objekty, národní kulturní památky ani porosty.

Stavba si nevyžádá zábor lesního půdního fondu (LPF). Stavba si nevyžádá vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF).

Stavba se nenachází v blízkosti zátopového území.

Navržená stavba nezasahuje do ochranných pásem, chráněných území, zátopových území mimo inženýrských sítí.

# Zásah stavby do území

4.1 Bourací práce:

Bourací práce nebudou prováděny

4.2 Kácení mimo lesní zeleně a jejich případná náhrada:

Bude provedeno odstranění dvou vzrostlých stromů

4.3 Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu:

Zemní práce obsahují odstranění stávajícího chodníku. Podrobněji jsou zemní práce sepsány ve výkazu výměr.

4.4 Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace:

Stavba nezasahuje do pozemků s ochranou ZP

4.5 Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa:

V rámci projektu není žádný zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa.

4.6 Zásah do jiných pozemků:

Zábor pozemků je řešen v samostatné příloze PD

4.7 Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků:

V rámci projektu nejsou vyvolané žádné změny staveb dopravní a technické infrastruktury.

# Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů zhotovitele. Zdroje vody na stavu budou zajištěny buď pomocí cisteren s vodou nebo z veřejné vodovodní sítě. Nákladní automobily a stroje budou mít přístup na stavbu po místních komunikacích. Veškeré odpady vzniklé při realizování stavby budou pokud možno odvezeny k recyklaci.

Stavba neprochází územím s výskytem inženýrských sítí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nevýrobní stavbu, produkce odpadů se nepředpokládá. Odpady vzniklé provozem a údržbou komunikace budou odstraňovány správcem komunikace.

# Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prostředí

6.1 Ochrana krajiny a přírody

Oprava komunikace nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

6.2 Hluk

Vliv hluku není vyhodnocován.

6.3 Emise z dopravy

Emise z dopravy nejsou posuzovány.

6.4 Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Stavba komunikace nemění stávající vodní poměry v oblasti.

6.5 Ochrana zdraví

Při provádění stavebních činností je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními opatřeními, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v části páté - „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 odst. 1 – přijímání opatření k přecházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti zaměstnavatele

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

6.6 Nakládání s odpady

Odpadové hospodářství při provozu stavby

Likvidace odpadů bude prováděna prostřednictvím specializovaných firem. Odpady budou odvezeny nákladními automobily k likvidaci a budou tříděny na tři základní kategorie 200101 papír a lepenka, 160119 plasty, 200301 směsný komunální odpad. Vlastní nakládka bude probíhat ve venkovním prostředí.

Stavební odpad

Jednotlivé stavební firmy, případně stavebník, budou plnit požadavky vyplývající ze stávající legislativy v oblasti nakládání s odpady.

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech – základní povinnosti při nakládání s odpady vymezuje zákon především v § 10 až § 16. Jde zejména o povinnost zjistit, zda osoba, které je předáván odpad je podle tohoto zákona k jeho převzetí oprávněna. Další důležitou povinností je zajistit přednost před jiným využití odpadů.

Skladování a odvoz odpadů

Stavební odpad bude skladován v kontejneru umístěném v blízkosti budovaného objektu, kde pro něj bude vymezena plocha. Kontejnery budou zajištěny proti nežádoucímu 	znehodnocení a úniku, během přepravy budou kontejnery opatřeny plachtou nebo budou zcela zakryty, aby se předešlo případnému úniku stavebního odpadu (v případě úniku dopravce znečištění odstraní). K odvozu a následné likvidaci bude najata firma, která má oprávnění podle zákona o odpadech k nakládání se stavebním odpadem. Veškerý odpad vzniklý v průběhu výstavby bude tříděn. Materiály (dřevo, papír, kov, apod.), které jsou recyklovatelné, budou odvezeny do sběrny surovin k následnému využití.

Přehled odpadů

V rámci výstavby objektu budou vznikat odpady při :

- přípravě staveniště

- stavebních pracích

- úklid po dokončeni stavby

V všech výše uvedených etapách budou vznikat odpady z údržby stavebních  mechanismů.

Výstavba bude vznikat jako jeden celek, a proto lze staveniště považovat za jedno místo se 	vznikem odpadů.

Další opatření

1.  Stavebník zajistí realizaci zařízení pro očistu, resp. zajistí očistu vozidel opouštějící místo výstavby. Vozidlo odvážející stavební suť bude zaplachtováno.

2.  Stavebník uskuteční opatření ke snížení prašnosti na staveništi (např. náležitým kropením v době výstavby.)

3.   Organizačními opatřeními dodavatelé optimalizují dopravu po různých trasách tak, aby v době výstavby nedocházelo k přetížení určitých dopravních tras a tím k negativnímu působení na životní prostředí zvýšenými emisemi hluku a exhalací do ovzduší.

4.  Vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení na staveništi, optimálním časovým nasazením strojů a kontrolou jejich technického stavu stavebník zajistí snížení hlučnosti na minimum.

5. Bude zamezeno kontaminaci půdy a podzemní vody při stání, příp. drobných opravách vozidel a stavebních mechanismů na staveništi.

6. Zásobování a odvoz odpadů bude zajištěno vozidly splňující současné platné emisní a hlukové limity.

7.  Při likvidaci materiálu bude v maximální možné míře využito recyklace.

#### Vznik odpadů v důsledku provozu stavby a jejich likvidace

Během výstavby stavebních objektů a provádění stavebně-montážních  pracích mohou vznikat  následující odpady

| Kód druhu Odpadu | Název druh odpadu | Kategorie odpadu | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | papírový a/nebo lepenkový obal | O | R, V |
| 15 01 02 | plastový obal | O | R, V |
| 15 01 03 | dřevěný obal | O | R, V |
| 15 01 04 | kovový obal | O | R, V |
| 15 01 06 | směs obalových materiálů | O | R, V |
| 15 02 01 | sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál | N | Sp, Sk |
| 17 01 01 | beton | O | V |
| 17 01 02 | cihla | O | V |
| 17 01 03 | keramika | O | V |
| 17 01 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený |  |  |
| 17 02 01 | dřevo | O | V, Sk, Sp |
| 17 02 02 | sklo | O | R, V |
| 17 02 03 | plast | O | R, V |
| 17 03 01 | asfalt s obsahem dehtu | N | Sk, Sp |
| 17 03 02 | asfalt bez dehtu | O | V, Sk |
| 17 03 03 | dehet a/nebo výrobky z dehtu | N | Sp, Sk |
| 17 04 07 | směs kovů | O | R, V |
| 17 04 08 | kabely | O | V, R |
| 17 04 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený |  |  |
| 17 05 01 | zemina a/nebo kameny | O | V |
| 20 01 01 | směsný stavební a/nebo demoliční odpad | N | Sk |
| 20 01 02 | papír a/nebo lepenka | O | R, V |
| 20 01 21 | detergenty, odmašťovací přípravky | N | Sp |
| 20 03 01 | kompostovatelný odpad | O | V |
| 20 03 04 | směsný komunální odpad | O | Sk |
|  | kal z chemických toalet | O | Sk, Sp |

Zkratky : Sp – spalovna; R – recyklace; V – využití; Sk - skládka

Odpady, zařazené do kategorie O, které jsou znečištěny škodlivinami se musí na základě jejich nebezpečných vlastností, přeřadit do kategorie O/N a nakládat s nimi odpovídajícím způsobem (Sp, Sk IV).

Odpady zařazené do skupiny 07 00 00, 08 00 00, 15 00 00, 17 00 00, jsou odpady, které vzniknou při vlastní stavebně – montážních činnostech a odpady skupiny 20 00 00 jsou odpady z provozu na staveništi.

Kontejner na odpad bude umístěn na pozemku investora.

bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Není nutné řešit

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Během výstavby musí být používány jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. Veškerou stávající zeleň je povinen zhotovitel chránit před poškozením, v případě potřeby i zbudovat ohrazení kolem kmínků.

# Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

7.1 Mechanická odolnost a stabilita

Návrh konstrukce vozovky vychází v souladu s TP 170 vzhledem k předpokládanému zatížení navrhované komunikace.

7.2 Požární bezpečnost

Zřízením stavby nejsou dotčeny přístupové komunikace nebo nástupní plochy ke stávajícím objektům pro vozidla hasičského záchranného sboru. Komunikace je budována s ohledem k možnému zásahu hasičských jednotek a je svou únosností způsobilá k pojíždění hasičskou technikou.  Komunikace je budována jako průjezdná s navazující pojížděnou polní cestou a napojením na ostatní MK. Stavebními úpravami nebude zasahováno do veřejného vodovodního řadu. Nebude omezena dostupnost vnějších odběrních míst požární vody (požární hydranty), zřízených dle ČSN 73 0873.

V době realizace stavby nebude umožněn průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému. Realizovaná stavba nebude mít vliv na činnost hasičského záchranného sboru.

7.3 Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a život. prostředí

Stavbou chodníku nedojde ke zhoršení obtěžování okolí hlukem a prachem. Ze stavby se nepředpokládá uvolňování emisí nebezpečných záření a nepředpokládají se nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

7.4 Ochrana proti hluku

Nejsou navržena žádná opatření snižující zatížení okolí hlukem.

7.5 Bezpečnost při užívání

Oprava neřeší otázku bezpečnosti užívání.

7.6 Úspora energie a ochrana tepla

Vzhledem k charakteru stavby není součástí dokumentace.

# Další požadavky

8.1 Obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky

Návrh stavby byl proveden v souladu s platnou legislativou. Technický návrh je proveden v souladu s platnými technickými normami a technickými podmínkami a požadavky investora.

Objekty zařízení staveniště (kanceláře, ubytovny, betonárka, obalovna atp.) nejsou v dokumentaci řešeny. Jejich lokalizace a detailní technické řešení je ponecháno na vybraného zhotovitele stavby.

Podmínky ochrany po dobu výstavby:

􀂉 nesmí dojít k znečištění vod ropnými látkami a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění úkapům či únikům ropných látek,

􀂉 nesmí být skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál v blízkosti vodních toků,

􀂉 nesmí provádění stavby negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, je nutné dřeviny a porosty nacházející se v těsné blízkosti stavby chránit vhodnými opatřeními před jejich poškozením,

􀂉 je nutné zajistit vhodný způsob čištění dopravních prostředků stavby před jejich výjezdem na veřejné komunikace tak, aby bylo zamezeno znečištění veřejných komunikací.

􀂉 musí být všechny odpady uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště a okolí

Na vozovce i v její blízkosti se nepředpokládá zimní ošetřování chemickými rozmrazovacími látkami.

8.2 Zajištění přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba je navržena v souladu s předpisy užívání stavby pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

8.3 Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

8.3.1 Povodně

V zájmovém území se nevyskytuje žádná vodoteč. Povodeň způsobená rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryto řeky nehrozí.

8.3.2 Agresivní podzemní voda

Agresivita podzemní vody nebyla zjišťována.

8.3.3 Bludné proudy

Korozní průzkum pro rekonstrukci komunikace nebyl proveden.

8.3.4 Poddolování

V prostoru stavby se nenachází riziko poddolování hlubinnými doly. Stavba se nenachází v chráněném ložiskovém území. Charakter stavby nevyžaduje žádné opatření z hlediska těžby nerostných surovin.

8.3.5 Povětrnostní vlivy

S ohledem na charakter stavby nebyly povětrnostní vlivy zkoumány.

Upozornění: Tato dokumentace není realizační dokumentací stavby