D. TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

## a.1) Zdůvodnění navrženého řešení

Stavba je navržena z důvodu zajištění zvýšení bezpečnosti cyklistického provozu na stávající komunikaci

.

## b.2) Stručný technický popis objektů

Novostavba  odstavných ploch je navržena na stávajícím zeleném pásu, na kterém je zemina. Tato zemina bude odtěžena a odvezena na skládku. Stávající obrubníky kolem komunikace budou vybourány a odstraněny.  Stávající zpevněné ( betonové) vjezdy budou vybourány. Jakmile budou provedeny tyto práce budou osazeny silniční obrubníky včetně  přídlažby  Odstavné plochy budou provedeny z zatravňovacích tvárnic a budou výškově navazovat na vjezdy do objektů. Tyto vjezdy budou navazovat na stávající chodníky a komunikace  Oprava komunikace je navržena jako výměna kompletní konstrukce stávajícího chodníku. Směrové a výškové vedení zůstane zachováno stávající.

- Vyhodnocení průzkumů a podkladů

Přehled výchozích podkladů

- Zaměření území

- Digitální model terénu

- Katastrální mapa

- Prohlídka stavby na místě samém

- Poloha a zaměření stávajících inženýrských sítí

- Pořízená fotodokumentace

- Jednání se zástupci investora

- Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Realizace navazuje na stávající komunikaci.

- Návrh zpevněných ploch

Stavba je členěna na stavební objekty:

- Zpevněné plochy

Nejprve bude proveden odkop stávajících konstrukčních vrstev na požadovanou hloubku (pláň). Poté bude provedeno zhutnění pláně a měření únosnosti požadované hodnoty (30 MPa). Pokud nebude dosaženo požadované hodnoty, bude provedeno zlepšení podkladu hydraulickým pojivem. Poté již budou kladeny nové konstrukční vrstvy. Nejprve bude provedena separační vrstva štěrkopísku o tl. 100 mm a poté budou poleženy 2 vrstvy štěrkodrti ŠDB frakce 0-32 mm v tl. 150 mm a 150 mm. Vrchní vrstva štěrkodrti bude zhutněna na požadovanou minimální hodnotu (Edef,2 ≥ 90 MPa). Dále bude provedena vrstva z hrubého drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 40 mm. Nakonec bude položena zatravňovací tvarovka tl. 60 mm.

Vjezdy budou budou provedeny stejnou cestou

Směrové řešení

Směrově bude podél komunikace vedena na pozemku a stávajícím chodníkem a RD RD, který je na ni investorem vyčleněn.

Šířka odstavných ploch bude min. 1,5 m.

Výškové řešení

Výškové řešení je navrženo tak, aby bylo zajištěno odvodnění dešťových vod z komunikace.

Příčné uspořádání

Příčný sklon  bude proveden jednostranný 1,0%.

Zemní práce

Zemní práce obsahují odstranění stávající nezpevněné zeminy (vinohrad).

Úprava pláně bude spočívat v jejím zhutnění a výškovém zarovnání. Zhutnění pláně bude ověřeno statickými zkouškami, hodnota Edef,2 bude minimálně 30 MPa.

Konstrukce komunikace:

Provede se položení obrubníků a následně konstrukce vjezdů a odstavných ploch.

Konstrukce vjezdu:

- zámková dlažba 20x10			60 mm

- lože z drceného kameniva 4/8		40 mm

- kamenivo zpevněné cementem		100 mm

- štěrkodrť ŠD 0/32	ŠDB			150mm

- stěrkopísek					100mm

celkem					450 mm

Konstrukce zpevněné plochy:

- zatravňovací tvarovka			60 mm

- lože z drceného kameniva 4/8		40 mm

- štěrkodrť ŠD 0/32	ŠDB			300mm

- stěrkopísek					100mm

celkem					500 mm

Předpokládaná pevnost zemní pláně bude Edef,2 > 30 MPa.

V případě, že nevyjdou statické zkoušky na pláni, bude provedeno zlepšení podkladu hydraulickým pojivem (je součástí výkazu výměr).

Obrubníky

Odstavná plochy bude lemována silničním obrubníkem 100/15/25 +6 cm (vodící linie pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a +2 cm uloženým do betonového lože C16/20 minimální tloušťky 100 mm. Stejným obrubníkem, pouze s převýšením +2 cm, bude komunikace oddělena od místních komunikací, na které se napojuje.

- Režim podpovrchových vod a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK

Povrchová voda bude svedena pomocí příčných spádů. A bude přes zatravňovací tvárnice zasáknuta do terénu

- Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Není řešeno

- Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Nejsou požadovány žádné zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby.

Péče o životní prostředí:

Celkově lze hodnotit výstavbu po dokončení jako pozitivní, negativní vlivy vznikající nesporně při výstavbě je třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a norem tak, aby stavbou nebyly narušeny přilehlé pozemky a zeleň.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Z hlediska zajištění bezpečnosti práce na staveništi i bezpečnosti silniční dopravy musí být staveniště řádně zajištěno přechodným dopravním značením. Dále je třeba při provádění prací dbát všech předpisů z hlediska bezpečnosti práce.

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá nutnost účasti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během výstavby. Před započetím prací zhotovitel stavby posoudí potřebu jeho účasti během výstavby dle platného zákona č. 309/2006 Sb.

Požární bezpečnostní ochrana:

Zřízením stavby nejsou dotčeny přístupové komunikace nebo nástupní plochy ke stávajícím objektům pro vozidla hasičského záchranného sboru.

Daná stavba nebude mít vliv na činnost hasičského záchranného sboru. Případné povrchové znaky inženýrských sítí, vpusti a poklopy budou výškově upraveny do nové nivelety.

Hospodaření s odpady:

V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedených předpisů:

zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech

vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů

vyhláška 383/2001 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Veškeré odpady budou odvezeny na příslušnou řízenou skládku.

- Vazba na případné technologické zařízení

Nejsou v projektové dokumentaci řešeny.

- Přehled provedených výpočtů

Není řešeno.

Ostatní detaily budou řešeny v dalším stupni této PD.